|  | CAMPOS DE CIMA DA SERRA Denominação de Origem Queijo Artesanal Serrano | Procedimentos Operacionais Padronizados CONTROLE DE PRAGAS E VETORES |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Código: POP H01 | Data: 10/16 |  |
|  |  | Revisão: 00 | Página: 01/01 |  |

1 OBJETIVO

Garantir que toda área interna da queijaria esteja isenta de pragas e vetores, para não ocorram contaminações.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Portaria nº 326/97, RDC nº 275/02, RDC nº 216/04

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a toda área interna do estabelecimento.

4 RESPONSABILIDADES

A manipuladora, como única pessoa que atua na queijaria, responde pelo controle de pragas e vetores.

6 DESCRIÇÃO

6.1 Controle de instalações e equipamentos para evitar a entrada de insetos e roedores.

TELAS – evitam a entrada de vetores do meio externo da unidade para o meio interno

RALOS – sifonados impedindo a entrada de vetores e a presença de mal cheiro;

LIXO – recolhido  em lixeira  com tampa  e saco plástico, que  é removido  ao  término do  dia.

6.2 Controle dos resíduos

O soro é removido por tubulação de destinado imediatamente para alimentação dos animais.

6.3 Controle do ambiente (áreas internas) Diariamente será realizada a inspeção visual das áreas internas e o preenchimento das planilhas de controle dos processos.

6.4

7 MONITORAMENTO

Verificação diária, conforme planilha de controle da presença de pragas e vetores

8 REGISTRO

Diário em planilhas de controle dos processos.

9 AÇÕES CORRETIVAS

Se presença de moscas, formiga   e barata, os mesmos devem ser mortos com   pá plástica e removidos para o lixo.

O local é desinfetado com solução de hipoclorito de sódio na concentração de 100 ppm (200 ppm:  400 mL de hipoclorito de sódio a 2,5% e transferir para 50 L de água potável).

Se houver presença de resíduos de roedores serão instaladas iscas, com monitoramento diário.

A área externa é mantida   livre de resíduos. Se verificada presença de fontes de pragas e vetores proceder a remoção destas.

As iscas para ratos serão substituídas sempre que apresentarem sinais de terem sido tocadas por roedores.

10 ANEXOS

Planilha de controle da presença de pragas e vetores.